## Slide 1
PDU Controller SOP
Report by : Allen Chen
2016.05.06

## Slide 2
PDU(Power Distribution Unit)
SH-82HM Manual_cht

## Slide 3
AC OFF
Switch
Controller
PDU
AC ON
Feedback
PDU 運作架構

## Slide 4
PDU
Switch
Client Server
Host Server

## Slide 5
Client Server 設定

## Slide 6
PDU 燈號
左紅燈
紅燈亮 : 表示該Channel處於”可”供電狀態
紅燈滅 : 表示該Channel處於”不可”供電狀態(強制斷電)
右綠燈
綠燈亮 :表示該Channel處於由近端控制供電狀態
綠燈滅 :表示該Channel處於由遠端控制供電狀態
長按Client端編號的Channel按鈕直到PDU發出嗶一聲可以切換 遠/近端控制 (綠燈)

## Slide 8
Client Server
1. Client 受測端安裝 OS ( Server 2012 R2 )及 Driver 完成後手動設定LAN IP

## Slide 9
IP : 192.168.1.1 ( Host 端 IP )
IP : 192.168.1.10 ( DPU 端 IP )
IP 設定為 192.168.1.X
X: 除了1 & 10以外都可以設定
請小心不要有IP衝突

## Slide 10
Client Server
2. AC Power Cycle Setup 複製到桌面後再進行參數設定

## Slide 11
開啟Client\Auto login

## Slide 12
編輯 Auto_login
設定UserName 及 Password
Client 端 OS 的帳號密碼

## Slide 13
開啟Powerdhell並按照Setting.txt的步驟更改設定

## Slide 14
開啟Powerdhell並按照Setting.txt的步驟更改設定

## Slide 15
編輯 Config.txt
Server IP & FTPIP:
皆為Server端設定的IP
BMCIP:
於BIOS內手動設定一組IP並將IP位址key在這裡
File Name:
設定回傳Server端的檔名
(需注意避免重複造成互相干擾)
ConfigBMC:
檢查BMC=1 ； 不檢查BMC=0
測試時要將 IPMI LAN接至Switch唷 !!

## Slide 16
將 StartCheck 建立個捷徑到桌面

## Slide 17
將 StartCheck 捷徑貼到
Windows/Start Menu/Programs/Startup

## Slide 18
將Log資料夾內所有檔案刪除

## Slide 19
第一次執行 StartCheck 批次檔產生新的Log檔

## Slide 20
GoldenConfig
第一次執行StartCheck後產生Client端Device資訊的對照組

## Slide 21
diff.txt
當有Fail時可於diff.txt檔內看devic與GoldenConfig相異的device資訊

## Slide 22
Client 設定完畢後將PDU電源控制切回遠端 (綠燈滅)
再到Startup 執行 StartCheck 批次檔的捷徑確認可以正常執行關機

## Slide 23
Host Server 設定

## Slide 24
Host Server
1. 將 AC_test 資料夾複製到 C: 底下並開啟共享功能

## Slide 25
按右鍵點選Properties
點選Sharing (共享)

## Slide 26
勾選 Share this folder
Allow 要全勾

## Slide 27
Host Server
2. 手動設定 LAN IP
點擊兩下已連線的 LAN
點選Properties

## Slide 28
點擊兩下設定 TCP/IPv4
將Host Server IP 設為192.168.1.1

## Slide 29
Host Server
3. 安裝 FileZilla Server 並執行FileZilla Server

## Slide 30
進入Edit > Users 的General選項設定使用者及密碼皆為admin

## Slide 31
Shared folders設定如下圖

## Slide 32
Host Server
4.執行 PDU Controller (每一組受測端都要分別開啟控制程式)
設定PDU IP位置(預設為192.168.1.10)
使用Port位置及UUT數量與檔案名稱
點擊Connect 會出現Success

## Slide 33
Port :
請依照PDU所需控制的電源編號鉤選
UUT Number:
請依照Feedback所需回傳的 File 檔案數量來選擇UUT Number
(一塊主板一組POWER就選1)
(一塊主板兩組POWER就選2)
Feedback File Name:
請依照Config所需回傳的 File 檔案名稱來輸入
(請對照Config的FileName 設定)

## Slide 34
設定Feedback檔案位置(預設C:\AC_test)及各參數
測試次數設定
AC ON停留時間(超過Fail,建議超過600秒)
AC OFF 停留時間(超過Fail)
S5 停留時間(超過Fail)
勾選後錯誤發生時會停止
On/off次數
受測端狀態
次數
次數
所有設定完成後再點選Start執行

## Slide 35
每一組受測端都要分別開啟控制程式執行 PDU Controller

## Slide 36
當有勾選”Hold on error”時，Failed發生時即停止測試

## Slide 37
測試後可至”C:\AC_test\LOG” 查看執行紀錄

## Slide 38
Thank you & Have a nice day !!
The End